Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

prowadzonego w trybie ofertowym

# I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest „zakup pompy do odwadniania elewatora” w Lubyczy Królewskiej.

Przedmiotem zamówienia objęto niżej wymienione prace i roboty:

- zakup pompy zatapialnej do cieczy zanieczyszczonych o niżej wymienionych parametrach,

Dane techniczne pompy:

1. Wydajność: Q = 15 ÷ 90 [m3/h],

2. Wysokość podnoszenia: H = 23,7 ÷ 8,4 [mH2O]

3. Króciec tłoczny DN65,

4. Silnik:

- moc znamionowa: 5,50 kW

- napięcie zasilania: U = 400V,

- znamionowa prędkość obrotowa: n = 3000 min-1,

- częstotliwość zasilania: f = 50Hz,

- stopień ochrony: IP68,

- klasa izolacji: F,

- przewód zasilający o długości 10 m,

5. Masa zespołu pompowego: m =  ok.   86,8 kg,

6. Wykonanie materiałowe:

- korpusy: żeliwo szare 250,

- wirnik: żeliwo szare 250,

- części złączne: stal nierdzewna A2,

7. Wykonanie konstrukcyjne: pompa na podstawie talerzowej do ustawienia na dnie zbiornika, oś króćca tłocznego na wysokości (od podstawy) h = 169 mm.

8. Całkowita wysokość pompy wraz z podstawą: ok. 787 mm.

9. Wolny przelot wirnika: min. 15 mm,

- dostarczyć pompę do Elewarr Sp. z o.o. w Lubyczy Królewskiej 22-680 ul. Polna 1

-dokumentacja, DTR.

2. Gwarancja na wykonaną usługę min 36 m-cy.

# II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

# Termin realizacji zamówienia:   30.01.2022r.

# III. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT

# 1. Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję obejmującą całość zadania.

# 2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# 3. Nie dopuszcza się do wykonania zamówienia przez podwykonawców.

# 4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

# 5. Oferta, pod rygorem nieważności musi być sporządzona w języku polskim techniką maszynopisania, wydruku komputerowego lub inną trwałą formą wydruku. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy i zgodnie 
z aktem rejestracyjnym.

# 6. Zaleca się, aby:

# -wszystkie kartki dokumentów składających się na ofertę były kolejno ponumerowane
i w sposób trwały ze sobą połączone (np. zbindowane),

# -oferta zawierała spis treści,

# -strona tytułowa zawierała następujące informacje:

# a) temat postępowania, na jaki oferta jest składana,

# b) nazwa i szczegółowe dane Wykonawcy:

# -adres siedziby firmy do korespondencji,

# -nr telefonu i nr faxu, adres skrzynki mailowej

# -osoba do kontaktu.

# 7. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania wyliczeń kwoty należnej Wykonawcy
z tytułu realizacji zamówienia w walutach obcych.

# 8. Zamawiający zaleca umieścić ofertę w zamkniętej kopercie lub paczce zaadresowanej jak poniżej:

ELEWARR Sp. z o.o.

Oddział Spółki w Krupcu

22-302 Siennica Nadolna

z adnotacją na opakowaniu

„Nie otwierać przed dniem 15.12.2021r.” zakup pompy” Lubycza Królewska.

# 9. Zamówienia udziela się Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

# 10. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana przedstawił nieprawdziwe dane lub uchyla się od zawarcia umowy, a złożono więcej niż dwie ważne oferty i nie upłynął jeszcze termin związania ofertą, zamówienie udzielane jest oferentowi, którego oferta jest w tej sytuacji najkorzystniejsza.

# 11. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, zawiadomienia o wyborze oferty.

# 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych 
i finansowych.

# IV. UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI

# 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości związanych ze SIWZ sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując zapytania na piśmie nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytanie przesyłając treść wyjaśnień na piśmie wszystkim wykonawcom, którym wręczono specyfikację.

# 2. W szczególnie uzasadnionym przypadku przed terminem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.
O każdej zmianie, Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania.

# 3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

# -w sprawach przedmiotu zamówienia:

# Waldemar Lewko, tel. (084) 661 70 18,  501 280 685

# Wiesław Andrzejewski, tel. (082) 577 03 33,  691 958 021

# V. SKŁADANIE I OTWARICE OFERT

# 1. Oferty należy składać w siedzibie Oddziału Spółki w sekretariacie lub za pośrednictwem poczty.

# 2. Termin składania ofert upływa w dniu 14.12.2021r. do godz. 14ºº. Oferty otrzymane po tym terminie zostaną odrzucone.

# 3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 15.12.2021r. o godz. 1000.

4. Otwarcie ofert jest jawne w zakresie firmy i danych adresowych Wykonawców oraz

zaproponowanych cen.

# VI. ZAWARTOŚĆ OFERT

# 1. Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę z zachowaniem sposobu reprezentacji.

# 2. Brak któregokolwiek z niżej wymienionych dokumentów lub przedstawienie ich
w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania.

# 3. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

# a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,

# b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego nie zaleganie
w płaceniu podatków (wystawione nie wcześniej niż 9 tygodni przed upływem terminu składania ofert),

# c) zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS potwierdzającego nie zaleganie w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne(wystawione nie wcześniej niż 9 tygodni przed upływem terminu składania ofert),

# d) wypełniony formularz ofertowy – załącznik Nr1 do SIWZ

# e) podpisane oświadczenie przez osobę/osoby uprawnione – załącznik Nr2 do SIWZ

# VII. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT:

Ocena oferty dokonana zostanie, na podstawie poniższych kryteriów:

- kryterium cena „C” 			100 %

# VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CEN OFERTY

# 1. Oferent zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej netto oraz ogólnej wartości przedmiotu zamówienia w górnej kwocie netto plus należny podatek od towarów i usług VAT oraz kwotę brutto.

# 2. Cena netto, podatek VAT oraz cena brutto musi być podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

# 3. Cena winna być wyrażona w złotych polskich.

# IX. O ZAMÓWIENIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY KTÓRZY:

# 1. Spełniają warunki zawarte w SIWZ

# 2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie, chociaż jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy.

# X. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

# Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

# XI. ZAŁĄCZNIKI SIWZ

# 1. Formularz ofertowy

# 2. Oświadczenie

# Załącznik nr 1

# ........................................................

# (pieczęć adresowa Wykonawcy)

# FORMULARZ OFERTY

# Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na ……………… … … … … … …………………….., my niżej podpisani:

# ..................................................................................

# ..................................................................................

# ..................................................................................

# działając w imieniu i na rzecz:

# .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................,

# Oferujemy zgodnie z opisanym w SIWZ (opis zamówienia) realizację przedmiotu zamówienia tj.

# Warunki dodatkowe …………..(pkt. 2 kryteriów oceny ofert): ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

# Za cenę ofertową:

| Wartość netto zł | VAT zł | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- |
| A | B | C = A+ B |

# Łączna cena ofertowa netto zł (słownie): .............................................................................................

# Łączna cena ofertowa brutto zł (słownie): ...........................................................................................

# Oświadczamy, że:

# - Zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że

# zdobyliśmy konieczne informacje do opracowania Oferty.

# - Dostawę przedmiotu zamówienia zrealizujemy sukcesywnie .........................................................................................

# - Prowadzimy działalność od .................. roku.

# - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez okres ....….. dni od dnia upływu terminu składania ofert.

# - Oświadczamy, iż zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego.

# -Załącznikami stanowiącymi integralną część naszej oferty są:

# a) ................................................................

# b) ................................................................

# c) ................................................................

# d) ................................................................

# e) ................................................................

# f) ................................................................

# g) ................................................................

# h) ...............................................................

# Oferta została złożona na .............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr........ do nr .......

# Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte w punktach .............................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania.

# Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty

# ............................., dnia ...............................                                                          ......................................................................................

# Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

# ..................................................

# Załącznik Nr 2

# (pieczęć adresowa Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE

# Przystępując do udziału w postępowaniu o w przetargowym na:

# ..............................................................................................................................................................................

# oświadczam, że:

# 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

# 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

# 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i  finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

# ................................., dn. ...............

# .....................................................................

# (Podpis upoważnionego przedstawiciela)