NR: 1-1/IO/II/2021

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

# - tryb przetargowy

I.	Zamawiający:

ELEWARR Sp. z o.o.

ul. Al. Wincentego Witosa 31; 00 – 710 Warszawa
Oddział Spółki w Malborku

ul. Daleka 72, 82-200 Malbork

„Wykonanie nowej wiaty załadunkowej, w celu umożliwienia załadunku samochodów typu (wanna) 
w niesprzyjających warunkach pogodowych z tzw. baterii 24 szt. zbiorników metalowych 
w Elewatorze Orneta”

Informacje ogólne:

1.	„ELEWARR” Sp. z o.o. Al. Wincentego Witosa 31; 00 – 710 Warszawa, Oddział Spółki w Malborku, 
ul. Daleka 72, 82-200 Malbork zwany dalej Zamawiającym ogłasza postępowanie  w trybie przetargowym na kompleksowe wykonanie budowy nowej wiaty załadunkowej wraz z montażem redlerów załadunkowych i urządzeń technologicznych (rozdzielaczy i rur zasypowych) w celu umożliwienia załadunku samochodów typu (wanna) w niesprzyjających warunkach pogodowych z tzw. baterii 24 szt. zbiorników metalowych (w tym: wykonanie projektu budowlanego) w Elewatorze Orneta.

Tryb przetargowy.

2.	Lokalizacja zamówienia: Elewator Orneta, ul. Dworcowa 25, 11-130 Orneta.

3.	Dokładny adres do korespondencji:

ELEWARR Sp. z o.o. 03-301 Warszawa, Oddział Spółki w Malborku, ul. Daleka 72, 82-200 Malbork

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: tel. 55 272 10 73.

Adres e-mail do korespondencji w sprawie informacji o przedmiocie zamówienia:

- Adres e-mail: orneta@elewarr.com.pl

Kierownik Elewatora Orneta - Zbigniew Orwat - Telefon: 55 242 11 31, kom. 609 587 470.

4.	Ofertę może złożyć: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ.

5.	W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści SIWZ, 
z wyłączeniem: kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu, sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert.

W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i potwierdziły jej pobranie w ELEWARR Sp. z o.o. Oddział Spółki 
w Malborku ul. Daleka 72, 82- 200 Malbork. Wprowadzona w powyższy sposób zmiana SIWZ, będzie wiążąca. Jeżeli charakter wprowadzonych do SIWZ zmian wymaga modyfikacji treści ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, o co najmniej o 3 dni.

6. 	Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą całkowity przedmiot zamówienia.

II.	Przedmiot zamówienia:

1.	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego tj. kompleksowe wykonanie budowy nowej wiaty wraz z montażem urządzeń technologicznych (redlery załadunkowe, rury zasypowe, rury załadunkowe, rozdzielacza) w celu umożliwienia załadunku samochodów typu (wanna)
w niesprzyjających warunkach pogodowych z tzw. baterii 24 szt. zbiorników metalowych w Elewatorze Orneta, w tym:

-	wykonanie dokumentacji projektowej na realizację całego przedmiotu zamówienia, celem uzyskania 
 	wymaganego pozwolenia na budowę;

-	wykonanie nowej konstrukcji wiaty załadunkowej, wraz z wykonaniem zadaszenia konstrukcji dachowej i wykonanie tzw. opierzenia ścian bocznych wiaty będącej przedmiotem zamówienia;

-	montaż ciągu transportowego tj. systemu przenośników poziomych, typu - redlery załadunkowe, które będą (zainstalowane w konstrukcji dachowej nowo montowanej wiaty załadunkowej – zgodnie 
z opisem technicznym wskazanym w punkcie II, ust. 4, pkt. 4.2.2 i 4.2.3, SIWZ, pełniącego funkcję załadunku zbóż i rzepaku na środki transportu kołowego (samochody typu „wanna”);

-	montaż urządzeń technologicznych umożliwiających transport zbóż z istniejącego zbiornika buforowego (załadunkowego) do nowo montowanego tzw. pierwszego redlera załadunkowego;

2. 	Zakres przedmiotowy zamówienia;

2.1 	Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej.

a) 	Wykonanie projektu budowlanego, celem uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę (zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego) obejmującego cały przedmiot zamówienia;

b) 	Wykonanie projektu wykonawczego obejmującego przedmiot zamówienia.

2.2	Zakup i dostarczenie materiałów składowych i elementów montażowych niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:

a)	zakup i dostarczenie elementów konstrukcyjnych, elementów montażowych niezbędnych do wykonania konstrukcji stalowej nowej wiaty załadunkowej – zgodnie z opisem technicznym wskazanym w punkcie II, ust. 4, pkt. 4.2.1, SIWZ;

b)	zakupu i dostarczenie blachy trapezowej, elementów montażowych niezbędnych do wykonania zadaszenia konstrukcji dachowej oraz opierzenia ścian bocznych nowej wiaty załadunkowej będącej przedmiotem zamówienia – zgodnie z opisem technicznym wskazanym w punkcie II, ust. 4, 
pkt. 4.2.1, SIWZ

c)	zakup i dostarczenie nowych redlerów załadunkowych - zgodnie z opisem technicznym wskazanym 
w punkcie II, ust. 4, pkt. 4.2.2, SIWZ, wraz z niezbędnymi elementami montażowymi;

- 	Uwaga: ilość i wymiary redlerów załadunkowych, należy tak dobrać, aby uzyskać możliwość 	sprawnego załadunku zbóż i rzepaku na środki transportu, pod wiatą załadunkową będącą 	przedmiotem zamówienia, przy uwzględnieniu aktualnego usytuowania zbiornika buforowego 	(załadunkowego);

d)	zakup i dostarczenie dodatkowych elementów transportu technologicznego (rur zasypowych, rozdzielaczy) niezbędnych do wykonania wpięcia nowych redlerów załadunkowych do istniejących cięgów transportowych baterii 24 szt. zbiorników metalowych, w celu umożliwienia zasypu redlerów załadunkowych zbożem i rzepakiem z istniejącego zbiornika buforowego (załadunkowego), wskazanych w punkcie II, ust. 4, pkt. 4.2.3, SIWZ;

e)	zakup i dostarczenie wszystkich elementów nowej instalacji elektrycznej zasilającej: oświetlenie nowo montowanej wiaty załadunkowej, nowo montowanych redlerów załadunkowych wraz z szafą sterującą.

2.3	Wykonanie wszystkich prac montażowych i budowlanych obejmujących wykonanie całego przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem technicznym wskazanym w punkcie II podpunkt 3 SIWZ – opis techniczny zamówienia, w tym:

a)	Dostawa przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, łącznie z transportem oraz ewentualnymi    opłatami celno-granicznymi.

b)	Wykonanie prac budowlanych i montażowych w zakresie posadowienia i wykonania konstrukcji nowo montowanej wiaty załadunkowej, wraz z montażem zadaszenia konstrukcji dachowej 
i wykonaniem opierzenia ścian bocznych, w tym:

-	wykonanie oświetlenia nowej wiaty załadunkowej wraz z montażem niezbędnej instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie przedmiotowej wiat załadunkowej;

c)	Wykonanie montażu nowych redlerów załadunkowych;

-   wymaganym jest, aby redler załadunkowy, który będzie zamontowanych bezpośrednio pod wiatą załadunkową, posiadał cztery zasuwy elektryczne, umożliwiając tym samym zasyp punktowy samochodów typu „wanna”, podstawionych do załadunku pod wiatą załadunkową;

d)	wpięcie nowo montowanych redlerów załadunkowych będących przedmiotem zamówienia do obecnego systemu transportu ziarna obsługującego baterię 24 szt., zbiorników metalowych 
– z uwzględnieniem punktu II, ust. 2, pkt. 2.2, litera e) SIWZ;

e)	elementy nowo montowane i miejsca łączenia z istniejącą konstrukcją, urządzeniami
technologicznymi należy pokryć farbą podkładową i nawierzchniową;

f)	po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić próby funkcjonalne i technologiczne urządzeń będących przedmiotem zamówienia;

g)	wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu z badań zainstalowanych odbiorników energetycznych.

2.4	Przeszkolenie pracowników Zamawiającego, w zakresie obsługi, konserwacji oraz bieżących napraw zamontowanych urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

2.5	Dostarczenie dokumentacji powykonawczej:

a) uproszczony kosztorys powykonawczy

b) wszystkie niezbędne atesty w zakresie użytych materiałów.

3.  Wymagania dla Wykonawcy

3.1	Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały spełniały parametry techniczne i standardy jakościowe:

- były fabrycznie nowe,

- wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,

- bez wcześniejszej eksploatacji.

- oferowane materiały muszą spełniać wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie, posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terytorium Polski oraz osiadać deklarację zgodności CE.

3.2	Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia - od daty odbioru, w następującym zakresie:

a) 	w zakresie kompleksowej budowy i montażu konstrukcji wiaty załadunkowej, wraz 
z zadaszeniem i opierzeniem ścian bocznych oraz elektryczną instalacją oświetleniową – zgodnie 
z punktem II, ust. 2, pkt. 2.2 SIWZ, na okres 5 lat;

b) w zakresie wykonania kompleksowego montażu redlerów załadunkowych, wraz z instalacją zasilającą (szafą sterującą) i dodatkowymi urządzeniami technologicznymi, zgodnie z treścią punktu II, ust. 2, pkt. 2.2, SIWZ; na okres 2 lat;

c)	W trakcie trwania gwarancji jakości Wykonawca poniesie koszty usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie eksploatowania budowli i urządzeń technologicznych, jednakże obejmujący zakres przedmiotowej naprawy zgodnie z treścią puntu II, ust. 3, pkt 3.2, litera a), b), SIWZ.

d)		Wystąpienie wad lub usterek Zamawiający zobowiązany jest zgłosić Wykonawcy w formie pisemnej

(lub poczta e-mail) w terminie 2 dni od ich ujawnienia.

4. 	Opis techniczny zamówienia

4.1.	Projekt budowlany – zakres.

a)	Projekt będący przedmiotem zamówienia będzie uwzględniał wykonanie dokumentacji projektowej na realizację całego przedmiotu zamówienia, celem uzyskanie wymaganego pozwolenia na budowę,
w następujący zakresie technicznym:

-	wykonania montażu i budowy nowej konstrukcji, zadaszonej wiaty załadunkowej, przeznaczonej do załadunku samochodów typu (wanna) w niesprzyjających warunkach pogodowych zgodnie 
z opisem technicznym zmówienia;

-	wykonania montażu nowych redlerów załadunkowych, zainstalowanych w konstrukcji dachowej nowo montowanej wiaty załadunkowej – zgodnie z opisem technicznym zamówienia;

-	wykonania montażu urządzeń technologicznych umożliwiających transport zbóż z istniejącego zbiornika buforowego (załadunkowego) do nowo montowanych redlerów załadunkowych;

b)	Dokumentacja projektowa będzie obejmowała:

-	projekt techniczny obejmujący przedmiot zamówienia i projekt zagospodarowania terenu w oparciu o aktualny podkład geodezyjny;

Zastrzeżenie: Uzyskanie mapy do celów projektowych, leży po stronie Zamawiającego.

-	wykonanie opracowania projektowego w zakresie instalacji elektrycznej do zasilenia urządzeń technologicznych będących przedmiotem zamówienia: projekt zasilania redlerów załadunkowych, rozdzielaczy oraz szafy sterującej;

-	wykonania opracowania projektowego w zakresie oświetlenia nowej hali załadunkowej;

c)	Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę na wykonanie budowy zgodnie z projektem będącym przedmiotem niniejszego zamówienia leży po stronie Zamawiającego.

4.2	Parametry techniczne budowli i urządzeń technologicznych będących przedmiotem zamówienia:

4.2.1 	Parametry nowej zadaszonej wiaty załadunkowej będącej przedmiotem zamówienia

Konstrukcja wiaty będzie posadowiona w obrębie drogi wewnętrznej (od strony kosza samochodowego) pomiędzy konstrukcją wsporczą baterii 24 sztuk zbiorników metalowych, 
a ścianą boczną magazynu płaskiego.

- umiejscowienie nowo montowanej zadaszonej konstrukcji wiaty załadunkowej w Elewatorze Orneta, wskazano w załączniku nr 1 do SIWZ – uproszczony poglądowy opis sytuacyjny posadowienia nowej zadaszonej wiaty załadunkowej.

Konstrukcja wiaty posadowiona na fundamencie - stopy żelbetowo na podkładzie betonowym.

a)		Wymiary zadaszonej wiaty załadunkowej

-	wysokość wiaty od strony baterii 24 szt. zbiorników metalowych: ok. 9,5 m;

-	wysokość wiaty od strony ściany bocznej magazynu płaskiego: ok. 8,0 m;

- 	długość wiaty: ok. 18,0 m

- 	minimalna wysokość, na której będzie zamontowany (tj. podwieszony do konstrukcji dachowej wiaty załadunkowej) redler załadunkowy z zasuwami (wysypowy) to: ok. 4,50 m;

- 	szerokość wiaty załadunkowej to: 8,0 m.

Uwaga: podane wymiary wiaty załadunkowej będącej przedmiotem zamówienia, jest elementem 
        pomocniczym zgodnie z treścią w punktu II, ust. 4, pkt. 4.2.1, litera e), SIWZ.

b)	 	Elementy nośne konstrukcji wiaty i zadaszenia:

- 	Konstrukcja wiaty załadunkowej wykonana z słupów stalowych, słupy stalowe pokryte farbą antykorozyjną (wymagane uzgodnienie kolorystyki słupów stalowych z Zamawiającym);

-	Ściany boczne częściowo pokryte blachą trapezową (opierzenie ścian bocznych – wysokość opierzenia ok 1,5 m);

-	Dach i konstrukcja oraz pokrycie - konstrukcja stropodachu składa się z wiązarów kratowych opartych na słupach stalowych. Na kratownicach stalowych wiązarów płatwie stalowe, a do płatwi przymocowane pokrycie z blachy trapezowej;

-	Odległość słupów stalowego od siebie i ilość słupów stalowych konstrukcji wiaty załadunkowej będzie dobrana zgodnie z wymogami wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania, tego typu konstrukcji (z uwzględnieniem wytrzymałości i obciążenia pod kątem opadów śniegu, oraz oddziaływania wiatru) – ustalona zgodnie w wymogami sztuki inżynierskiej w tym zakresie;

Konstrukcja załadunkowej wiaty stalowej musi uwzględniać takie parametry w zakresie wytrzymałości, które będą umożliwiać wykonanie montażu redlerów załadunkowych pod konstrukcją dachową wiaty załadunkowej oraz takie parametry, które będą uwzględniać użytkowanie redlera załadunkowego z zasuwami (tj. poziomego przenośnika łańcuchowego do transportu ziarna zbóż i rzepaku, zamontowanego pod konstrukcją dachową tejże wiaty załadunkowej) pod obciążeniem, przy uwzględnieniu drgań wynikających z pracy redlera załadunkowego z zasuwami.

-	Dodatkowe uwagi:

Parametry dźwigarów i kratownic zgodnie z wymaganiami normy budowlanej w tym zakresie;

Odległość słupów stalowych zgodnie z koncepcją projektanta (i zgodnie ze stosownymi wymaganiami wytrzymałościowymi /odporność na wiatr, obciążenie dachu opady śniegu/ 
i materiałowymi, co do wskazanej wysokości. Dach płaski, jednospadowy.

-	Wymagania materiałowe w zakresie montażu blachy trapezowej na nowej konstrukcji dachowej wiaty: ocynkowana blacha trapezowa (T40 lub o podobnych parametrach) powlekana.

Zastrzeżenie: wymaganym będzie uzgodnienie kolorystyki blachy trapezowej z Zamawiającym;

c)	Wymaganym jest wykonania montażu instalacji odgromowej.

Instalacja odgromowa wykonana z przewodów /pręty o średnicy wymaganej dla tego typy konstrukcji/. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia protokołów z pomiarów parametrów uziemień dla nowo zamontowanej instalacji odgromowej;

d)	Wymaganym jest wykonanie montażu orynnowania całej wiaty i montaż rur spustowych.

e)	Podane parametry techniczne oraz obmiary podane w tym punkcie są jedynie elementem pomocniczym. Wykonawca zobowiązany jest dokonać własnych pomiarów zgodnie z treścią punktu III ust. 10, SIWZ.

4.2.2	Parametry techniczne redlerów załadunkowych będącego przedmiotem zamówienia.

a)	Dopuszcza się montaż dwóch redlerów załadunkowych w ciągu technologicznym pomiędzy zbiornikiem załadunkowym (buforowym), a wiatą załadunkową będącą przedmiotem zamówienia, w celu uzyskania wymaganych spadków dla uzyskania wymaganej wydajności redlerów będących przedmiotem zamówienia.

b)	Wykonanie montażu nowych przenośników transportu poziomego zbóż i rzepaku typu redler, 
w tym:

-	pierwszy redler załadunkowy zmontowany pod zasuwą zbiornika załadunkowego 	(buforowego), który będzie transportował zboża i rzepak ze zbiornika załadunkowego 	(buforowego) do drugiego redlera załadunkowego z zasuwami, tzw. redler wysypowy zboża 
	i rzepaku na środki transportu kołowego (samochody typu „wanna”/ przyczepy rolnicze);

-	pierwszy redler załadunkowy i drugi redler z zasuwami (wysypowy) o wydajności  	60t/godz., (z silnikiem elektrycznym oraz przemiennikiem częstotliwości – falownikiem, 	celem regulacji 	prędkości obrotowej silnika przy zachowaniu stałości momentu obrotowego), 	obudowa ocynk;

-	drugi redler wysypowy wyposażony w 4 zasuwy (wysypy sterowane elektrycznie) z szafy 	sterującej, zamontowanej przy konstrukcji wiaty załadunkowej będącej przedmiotem 	zamówienia;

Uwaga: 	Wymaganym jest takie usytuowanie drugiego redlera z zasuwami (redler wysypowy), pod konstrukcją wiaty załadunkowej, aby wysyp zbóż i rzepaku z zasuw tego redlera, dokonywany był centralnie na środki transportu kołowego (samochody typu „wanna”/ przyczepy rolnicze), które będą podstawione do załadunku pod wiatą załadunkową będącą przedmiotem niniejszego zamówienia.

Dopuszcza się przy tym zastosowanie, tzw. nosków wylotowych w zasuwach drugiego redlera wysypowego, celem usytuowania „strumienia” wysypywanego zboża i rzepaku 
z poszczególnych zasuw tego redlera centralnie na naczepy samochody typu „wanna”
/ przyczepy rolnicze.

Wybór sposobu montażu zgodnie z autorską koncepcją Wykonawcy.

c)	Dane techniczne redlerów załadunkowych będącego przedmiotem zamówienia:

-	długość pierwszego redlera załadunkowego – zgodnie z wymiarowaniem Wykonawcy;

-	długość drugiego redlera załadunkowego z zasuwami (wysypowego): ok. 12,00m

-	wydajność obu redlerów załadunkowych: 60 t/h - dla pszenicy o wilgotności 15%,

-	koryta wykonane z blachy stalowej ocynkowanej; minimalna grubość boków koryt: 3mm

- 	redlery typu: tzw. samoczyszczące;

-   	podłoga wyłożona tworzywem tj. polietylenem PE1000; min. grubość polietylenu 10 mm;

-  	napęd redlerów - w układzie motoreduktor i przekładnia na łapach; (motoreduktor bezpośrednio na wale), współczynnik bezpieczeństwa Fb min. 1,6;

-  	napęd redlerów - motoreduktor, wymagane jest, aby zespół napędowy redlerów zapewnił ich wydajność na poziomie, co najmniej 60 t/h,

-	wymagany montaż czujników obrotów w redlerach;

-	w redlerze załadunkowym z zasuwami (wysypowym): montaż szybrów (4 szt. - zasuwy), sterowane elektrycznie, obsługiwane przez 4 sztuki układów napędowych;

-	zasilanie redlerów: silnik o mocy max. 15 kW (lub o zbliżonej mocy), wymaganym jest dostosowanie zasilania redlerów będącego przedmiotem zamówienia do wymaganej wydajności tj. 60 ton/godzinę;

- 	wymiary redlerów, dostosowane do wymaganej wydajności redlerów będących przedmiotem zamówienia, przy uwzględnieniu wymiarowania wiaty załadunkowej będącej przedmiotem zamówienia;

-	w redlerach załadunkowych, łańcuch stalowy - parametry techniczne i obciążeniowe dla łańcucha do redlerów będących przedmiotem zamówienia należy dostosować do wymaganej wydajności i parametrów redlerów;

- 	wymaganym jest zastosowanie takich rozwiązań technicznych (tj. zamontowanie tzw. zgarniaczek, kubełków zgarniających w ogniwach), które zapewnią, że łańcuchy w redlerach załadunkowych, będą posiadały funkcję samooczyszczenia koryt danego redlera, w trakcie transportu zboża i rzepaku, przy jednoczesnym wyeliminowaniu możliwości kruszenia ziaren zbóż i rzepaku.

4.2.3	Parametry techniczne urządzeń technologicznych umożliwiających transport zbóż z istniejącego zbiornika buforowego (załadunkowego) do nowo montowanych redlerów załadunkowych;

a)	Parametry techniczne rozdzielaczy;

-	zasuwa mechaniczna z rurami wylotowymi i wlotowy o wymiarach: Ø 200mm  ;

-	wymagania materiałowe: rozdzielacze symetryczne – dwudrogowe, rozdzielacze wykonane 
z blachy ocynkowanej, zasuwy wykonane z blachy stalowej grubość: min 3 mm; zastawy zasuw wykonana z blachy stalowej o grubości min. 3 mm; zasuwy rozdzielaczy pokryte warstwą poliuretanu z polietylenu PE1000; zastawa rozdzielająca (tzw. nóż rozdzielacza) wykonane z blachy stalowej o grubości 6 mm;

- 	nowo zamontowane elementy rozdzielaczy wymagają konserwacji antykorozyjnej (zabezpieczenie farbą podkładową antykorozyjną i farbą nawierzchniową - odporną na działanie czynników atmosferycznych).

b)	Opis techniczny w zakresie wymiany rur zasypowych;

-	rury zasypowe - metalowe: średnica rury zsypowej Ø 200 mm, wykonane z blachy stalowej, trudnościeralnej utwardzonej (min. HB 350) o grubości 3mm; długość poszczególnych rur zasypowych, określona będzie przez Wykonawcę, po dokonaniu wizji lokalnej zgodnie (rury zsypowe wraz z przyłączami zabezpieczone antykorozyjnie, farba podkładowa epoksydowa, farba nawierzchniowa poliuretanowa - kolor: szary);

c)	Ilość i wymiarowanie rur zasypowych i rozdzielaczy, zgodnie z koncepcją projektową Wykonawcy.

III. 	Zakres prac dla Wykonawcy

1.	Wykonanie projektu budowlanego w oparciu o mapę do celów projektowych dostarczoną przez Zamawiającego.

Wyznaczenie kierownika robót budowlanych, zgodnie z Prawem Budowlanym. Koszty związane 
z realizacją pełnienia funkcji Kierownika budowy leżą po stronie Wykonawcy.

2.	Zakup kompleksowy i dostarczenie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

3. 	Wykonanie montażu budowli i urządzeń technologicznych będących przedmiotem zamówienia,
z zachowaniem staranności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w punkcie II, ust.  4
 – opis techniczny zamówienia w SIWZ.

4.	Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnie z punktem II, ust. 2, pkt 2.3 litera e) SIWZ.

5.	Uporządkowanie terenu, na którym realizowane były czynności związane z przedmiotem zamówienia.

6.	Utylizacja materiałów powstałych w toku prac budowlanych.

7.	Wymaganym jest, aby zakres prac objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca wykonał przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

8.	Ponadto ewentualna adaptacja istniejących lub wykonanie nowych konstrukcji wsporczych zgodnie 
z projektem budowlanym obejmującym przedmiot zamówienia.

Zastrzeżenie:

1) Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że nie jest dopuszczalna zmiana w konstrukcji wsporczej baterii 24 szt. zbiorników metalowych.

9.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczną pracę oraz zobowiąże się w umowie do przestrzegania przepisów bhp, w tym przepisów w zakresie wykonania prac na wysokości obowiązujących przepisów ppoż. obowiązujących w Elewatorze Orneta ELEWARR Sp. z o.o. 
/z przepisami bhp i ppoż. obowiązujących w Elewatorze Orneta ELEWARR Sp. z o.o., Wykonawca zostanie zapoznany przed rozpoczęciem prac/.

10.	Wymaganym jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia dokonał wizji lokalnej w Elewatorze Orneta, celem zapoznania się szczegółowego 
z zakresem zakupu, dostarczenia i wykonania prac montażowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia i prawidłowego oszacowania ceny za przedmiot zamówienia.

Obowiązki Wykonawcy ujęte w tym punkcie uzupełniają treść punktu II - przedmiot zamówienia.

IV.	Zakres wymagań dla Zamawiającego

1.	Dostarczenie Wykonawcy dokumentów potrzebnych do wykonania dokumentacji technicznej, projektu budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowę /decyzja o warunkach zabudowy lub wypis
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mapy do celów projektowych/.

2.	Uzyskanie pozwolenia budowlanego i pozwolenia na użytkowanie – obejmujących przedmiot zamówienia, w oparciu o projekt budowlany sporządzony przez Wykonawcę, zgodnie z treścią SIWZ>

3.	Przekazanie terenu pod realizację przedmiotu zamówienia w terminie do siedmiu dni od dnia podpisania Umowy.

4.	Udostępnienie Wykonawcy miejsca poboru energii elektrycznej, niezbędnym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

5.	Udostępnienie pomieszczenia magazynowego, niezbędnego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

6.	Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie Robót Budowlanych.

7.	Zamawiający wyznaczy osobę upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą.

V.	 Informacje dotyczące ofert

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobów dokonania oceny spełniania tych warunków.

- Wykonawca powinien zapoznać się z całością zadania i przedstawić ofertę, zgodnie z przedmiotem zamówienia. Można złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złożył kilka ofert cenowych to zostanie On wykluczony z udziału w postępowaniu przetargowym. Oferta winna zawierać nazwę i szczegółowe dane oferenta wraz z podaną ceną przedmiotu zamówienia - netto i brutto - Zgodnie z załącznikiem 
nr 3 do SIWZ.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza – przedstawi nieprawdziwe dane lub uchyli się od zawarcia umowy, a złożone zostaną więcej niż dwie oferty – przed upływem terminu związania z ofertą, zamówienie zostanie dokonywane od Wykonawcy, którego oferta jest 
w tej sytuacji najkorzystniejsza.

a)	 wymaganym jest, aby Oferent dołączył kosztorys ofertowy przedmiotu zamówienia;

b) 	wymaganym jest, aby oferenta podał oddzielnie:

-    cenę netto i brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia;

-  	cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującego wykonanie budowy nowej zadaszonej wiaty załadunkowej;

- 	cenę netto za wykonanie zakupu, dostarczenia i montażu redlerów załadunkowych będących przedmiotem zamówienia (z odrębnym podziałem kosztów na wykonanie pierwszego 
i drugiego redlera załadunkowego)

-	cenę netto za wykonanie montażu urządzeń technologicznych (rozdzielaczy, rur zasypowych);

- Otwarcie ofert jest jawne w zakresie firmy i danych adresowych Wykonawców oraz zaproponowanych cen.

- Oferty nie spełniające wymagań SIWZ zostaną odrzucone.

- O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

a)	posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami 	zdolnymi do wykonania zamówienia,

b)	znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

c)	wykażą się realizacją podobnego zamówienia na terenie Polski w okresie ostatnich 2 lat.

5. 	Wymogi stawiane wykonawcom:

- spełniają warunki podmiotowe uczestnictwa w postępowaniu na podstawie oświadczenia wskazanego w punkcie VI, ppkt.1, litera a) SIWZ,

- Zapewnia okres gwarancji od daty odbioru zamówienia i sporządzenia końcowego protokołu odbioru zamówienia na podstawie oświadczenia wymaganego, zgodnie z punktu VI, ppkt1, litera e) SIWZ.

VI.	Wymagane od Wykonawcy zamówienia oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

1.	Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę z zachowaniem sposobu reprezentacji.

Oferta oraz załączniki do oferty muszą stanowić dokumenty ofertowe w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Wykonawca obowiązany jest złożyć:

- Ofertę wraz z oświadczeniem dotyczące spełnienia warunków podmiotowych na załączonym do SIWZ druku /Załącznik nr 2/.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie.

- Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wobec właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zastrzeżenie: Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do 	złożenia zaświadczeń potwierdzających, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na 	ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wobec właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego 	oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawione nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem 	terminu składania ofert - pod rygorem odstąpienia od podpisania umowy na realizacje przedmiotu 	zamówienia. Zaświadczenie winno być złożone przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego 	przedmiotu zamówienia.

- Oświadczenie o zapewnieniu udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, zgodnie 
z treścią punktu II, ust. 2, pkt. 2.6 litera d). SIWZ.

- Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia wraz z podaniem imienia i nazwiska pracownika Oferenta, który kierował będzie realizacją robót składających się na przedmiot niniejszego zamówienia oraz odpowiadał będzie za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac.

- Dokument polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

- Kosztorys ofertowy na poszczególne elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia.

- Informację o posiadanym rachunku bankowym z podaniem numeru konta i nazwy banku.

- Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia – zgodnie 
z treścią punktu III, ust. 11, SIWZ.

Oświadczenie o dokonanej wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotowego zamówienia wymaga pisemnego potwierdzenia przez Kierownika lub Magazyniera Elewatora Orneta.

2.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

VII.	Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia wyznacza się na dzień: 30.06.2021r.

VIII	.  Wymagania dotyczące wadium

Wpłata wadium nie jest wymagana.

IX. 	Termin związany z ofertą

Wykonawca związany będzie z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

X	Opis sposobu przygotowania ofert

1.	Oferta musi być sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 2 i złożona, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ, wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena podana w PLN.

2.	Do oferty musi być dołączony kosztorys ofertowy z wyspecyfikowanymi elementami zamówienia pod rygorem nieważności oferty.

3.	Każda strona oferty a także wszystkie składane załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/ne do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z reprezentacją. Podpisy na ofercie 
i załącznikach muszą być oryginalne oraz muszą być złożone na końcu każdego odrębnego dokumentu 
i opatrzone imiennymi pieczątkami.

4.	Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym nienaruszonym opakowaniu 
z napisem „Wykonanie nowej wiaty załadunkowej w Elewatorze Orneta”, dokładnym adresem 
i telefonem Wykonawcy.

XI	Miejsce i termin otwarcia ofert

1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego:

ELEWARR SP. Z O.O.  Oddział Spółki w Malborku 82 – 200 Malbork, ul. Daleka 72

2.	Otwarcie ofert jest jawne w zakresie firm, danych adresowych Wykonawców oraz zaproponowanych cen.

Zastrzeżenie: po zakończeniu procedury otwarcia ofert, Zamawiający nie przekazuje już dodatkowych informacji z czynności otwarcia ofert.

XII	Sposób oceny ofert i kryteria.

1.	W toku dokonywania ocen złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców 	udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

a)	Badania i ocenę ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego w oparciu 
o wymagania postawione w SIWZ.

b)	Cena oferty musi obejmować przedmiot zamówienia wraz z wszelkimi dodatkami (cła, podatki, akcyza) ponoszonymi przez Wykonawcę wg. stanu na dzień składania ofert.

c)	Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

kryterium cena – waga 100 %

d)	Rozpatrywane będą na podstawie ceny brutto podanej przez wykonawcę w formularzu oferty, ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

a   - kwota najniższej oferty, b   - kwota danej oferty, c - ilość punktów dla danej oferty

a x 100

c =       b

e) Oferta, która otrzymała największą liczbę punktów jest ofertą najkorzystniejszą.

XIII 	Wybór Wykonawcy i zawarcie umowy, warunki płatności

1.	Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów podanych 	wyżej kryterium oceny ofert i spełni wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

2.	Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, zawiadomienia 
o wyborze oferty.

3.	 Płatność za zamówienie zostanie zrealizowana w następujący sposób:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, po dokonaniu odbioru kompletnym przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury VAT, protokołu odbioru podpisanego przez obie strony w ciągu 14 dni od daty otrzymania tych dokumentów przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.

4.	Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia w umowie na realizacje przedmiotowego zamówienia, następujących zapisów:

-	zapis o możliwości wykonania przedmiotu zamówienie etapami (w umowie będzie uszczegółowiony zapis w zakresie danego etapu realizacji przedmiotu zamówienia);

-	zapis o harmonogramie zapłaty za wykonanie poszczególnych etapów zamówienia z uwzględnieniem treści punktu VII i punktu XIII, ust. 3 SIWZ.

-	Zastrzeżenie: ostatnia płatność wynikająca z odbioru końcowego (na podstawie protokołu odbioru końcowego) może być dokonana jednie po uruchomieniu i wykonaniu prób technologicznych urządzeń będących przedmiotem zamówienia (redlerów załadunkowych, zasuw, rozdzielaczy).

XIV	Inne postanowienia.

1.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn
i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Umowy w sprawach zamówień zawierane są w formie pisemnej.

2.	Przetarg jest prowadzony w oparciu o Regulamin Dokonywania Zakupów Inwestycyjnych, Usług 
i Robót Budowlanych obowiązujący w ELEWARR Sp. z o.o.

Zamawiający w zakresie udzielenia przedmiotowego zamówień, nie podlega obowiązkowi stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 07.223.1655 j.t. z późn. zmianami), 
a uczestnikom postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przywołanej ustawie.

3.	Uczestnicy niniejszego postępowania przetargowego zobowiązują się do przestrzegania wymagań w zakresie przepisów ustawy o ochrony danych osobowych (RODO), uwzględniając treść załącznik nr 4 
do niniejszej SIWZ – pn.: Obowiązek informacyjny ELEWARR sp. z o.o., dotyczący przestrzegania wymagań w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).

4.	Ofertę można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Oddziału Spółki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         w Malborku ul. Daleka 72, 82 – 200 Malbork,  do dnia   15.03.2021 r. do godz. 15:00

## Adres do korespondencji: ELEWARR Sp. z o.o. ul. Daleka 72, 82 – 200 Malbork

Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawach przedmiotu zamówienia są:

Zbigniew Orwat - tel. 55/ 242 11 31, kom. 609 587 470,

e-mail: orneta@elewarr.com.pl

XV 	Załączniki

Załącznik nr 1 – uproszczony, poglądowy opis sytuacyjny posadowienia nowej zadaszonej wiaty załadunkowej.

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia wykonawcy, potwierdzającego spełnienie warunków podmiotowych;

Załącznik nr 3 – formularz ofertowy.

Załącznik nr 4 - Obowiązek informacyjny ELEWARR sp. z o.o., dotyczący przestrzegania wymagań 
                         w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).

Załącznik nr 5 – Draft umowy

Opracował:

Zbigniew Orwat

Data: 19.02.2021 r.