NR: 2/IO/I/2021

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

# - tryb przetargowy

I.	Zamawiający:

ELEWARR Sp. z o.o.

ul. Al. Wincentego Witosa 31; 00 – 710 Warszawa
Oddział Spółki w Malborku

ul. Daleka 72, 82-200 Malbork

„Kompleksowa wymiana dwóch przenośników transportu poziomego typu redler (dł. ~81 mb)
w Elewatorze Orneta”

Informacje ogólne:

1.	„ELEWARR” Sp. z o.o. Al. Wincentego Witosa 31; 00 – 710 Warszawa, Oddział Spółki w Malborku, 
ul. Daleka 72, 82-200 Malbork zwany dalej Zamawiającym ogłasza postępowanie w trybie przetargowym na kompleksowe wykonanie wymiany dwóch przenośników głównych transportu poziomego typu redler (dł. ~81 mb) w Elewatorze Orneta.

Tryb przetargowy.

2.	Lokalizacja zamówienia: Elewator Orneta, ul. Dworcowa 25, 11-130 Orneta.

3.	Dokładny adres do korespondencji:

ELEWARR Sp. z o.o. 03-301 Warszawa, Oddział Spółki w Malborku, ul. Daleka 72, 82-200 Malbork

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: tel. 55 272 10 73.

Adres e-mail do korespondencji w sprawie informacji o przedmiocie zamówienia:

- Adres e-mail: orneta@elewarr.com.pl

Kierownik Elewatora Orneta - Zbigniew Orwat - Telefon: 55 242 11 31, kom. 609 587 470.

4.	Ofertę może złożyć: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ.

5.	W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści SIWZ, 
z wyłączeniem: kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu, sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert.

W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i potwierdziły jej pobranie w ELEWARR Sp. z o.o. Oddział Spółki 
w Malborku ul. Daleka 72, 82- 200 Malbork. Wprowadzona w powyższy sposób zmiana SIWZ, będzie wiążąca. Jeżeli charakter wprowadzonych do SIWZ zmian wymaga modyfikacji treści ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, o co najmniej o 3 dni.

6. 	Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą całkowity przedmiot zamówienia.

II.	Przedmiot zamówienia:

1.	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego kompleksową wymianę dwóch przenośników transportu poziomego zbóż i rzepaku typu redler, o długości ~81 mb, oznaczonych w schemacie technologicznym Elewatora symbolami R2 i R3.

Przenośniki łańcuchowe R2 i R3 typu redler, przeznaczone są do ciągłego transportu wszystkich gatunków ziarna oraz nasion. Redlery będące przedmiotem zamówienia zainstalowane są pod baterią 
24 sztuk silosów zbożowych (zbiornik metalowe), na posadzce betonowej – posadowione na cokołach betonowych.

Aktualnie użytkowane redlery R2 i R3, pełnią funkcję redlerów głównych, przeznaczone są do ciągłego transportu ziarna na podnośnik na AP1 - poprzez redler oznaczony w ciągu technologicznym R4.

Zakres zamówienia obejmuje kompleksową wymianę dwóch przenośników łańcuchowych: R2 i R3, 
w tym:

- 	demontaż aktualnie użytkowanych redlerów R2 i R3;

-	kompleksowa wymiana redlerów będących przedmiotem zamówienia;

- 	wymiana stacji początkowej i stacji końcowej w redlerach będących przedmiotem zamówienia;

- 	wykonanie nowych połączeń elektrycznych do obsługi redlerów będących przedmiotem zamówienia oraz wpięcie nowej instalacji elektryczne do istniejącej szafy sterowniczej w budynku rozdzieleni;

-	wykonanie nowych, wymaganych połączeń technologicznych pomiędzy redlerami R2 i R3, a redlerem R4, zamontowanym w piwnicy technologicznej przy baterii 24 szt. zbiorników metalowych;

-	wykonanie szczelnych połączeń pokrycia redlerów będących przedmiotem zamówienia 	z istniejącymi zlotami tzw. wysypy z poszczególnych silosów w baterii 24 szt. zbiorników metalowych;

2. 	Zakres przedmiotowy zamówienia;

2.1 	Kompleksowy zakup, dostarczenie, nowych redlerów zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi w punkcie II podpunkt 4.2 i 4.3 SIWZ – opis techniczny, w tym: stacji początkowej, stacji końcowej; wszystkich połączeń technologicznych - w ciągu transportowym redlerów będącego przedmiotem zamówienia.

a)	Dostawa przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, łącznie z transportem oraz ewentualnymi    opłatami celno-granicznymi.

b)	Koszt transportu przedmiotu zamówienia do miejsca realizacji zamówienia jest przedmiotem niniejszego zamówienia i leży po stronie Wykonawcy.

2.2	Demontaż istniejących redlerów oznaczonych w ciągu transportowym elewatora: R2 i R3.

a)  	złożenie zdemontowanych elementów redlerów we wskazanym przez Zamawiającego miejscu;

b)	utylizacja zdemontowanych elementów nie jest przedmiotem zamówienia i leży po stronie Zamawiającego;

c)	wszystkie zdemontowane elementy przenośnika stanowią własność Zamawiającego.

2.3	Montaż i uruchomienie nowych redlerów R2 i R3 - zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi 
w punkcie II podpunkt 4.2 i 4.3 niniejszej SIWZ - opis techniczny, w tym:

a)	Wykonanie przez Wykonawcę na własny nowej elektrycznej siłowej instalacji dla przedmiotu zamówienia warz z wpięciem jej do istniejącej wewnętrznej sieci energetycznej zasilającej.

-	wykonanie nowych połączeń elektrycznych do obsługi redlerów będących przedmiotem zamówienia oraz wpięcie nowej instalacji elektryczne do istniejącej szafy sterowniczej w budynku rozdzieleni;

-	wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów z badań zainstalowanych odbiorników energetycznych.

b)	Wpięcie redlerów R2 i R3 do obecnego technologicznego systemu transportu ziarna w elewatorze:

-  	wykonanie nowych, wymaganych połączeń technologicznych (zloty, kształtki przyłączeniowe) pomiędzy redlerami R2 i R3, a redlerem R4, zamontowanym w piwnicy technologicznej przy baterii 24 szt. zbiorników metalowych;

-	wykonanie szczelnych połączeń pokrycia redlerów będących przedmiotem zamówienia 
z istniejącymi zlotami tzw. wysypy z poszczególnych silosów w baterii 24 szt. zbiorników metalowych;

c)	Elementy przyłączeniowe, nowo montowane i miejsca łączenia z istniejącą konstrukcją, należy pokryć farbą podkładową i nawierzchniową.

d)	Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić próby funkcjonalne i technologiczne redlerów będących przedmiotem zamówienia.

Przeprowadzenie rozruchu technologicznego - poprawny wynik wykonanych prób funkcjonalnych 
i technologicznych, warunkuje przystąpienie Zamawiającego do czynności odbioru końcowego.

e)	Uporządkowanie terenu, na którym realizowane były czynności związane z przedmiotem zamówienia.

2.3	Przeszkolenie przez Wykonawcę, pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz bieżących napraw dostarczonych i zamontowanych redlerów R2 i R3 będącego przedmiotem zamówienia.

2.4	Dostarczenie dokumentacji powykonawczej:

a) uproszczony kosztorys powykonawczy,

b) dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR), wszystkie niezbędne atesty w zakresie użytych materiałów.

3.  Wymagania dla Wykonawcy

3.1	Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały spełniały parametry techniczne i standardy jakościowe:

- były fabrycznie nowe,

- wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,

- bez wcześniejszej eksploatacji.

- oferowane materiały muszą spełniać wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie, posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terytorium Polski oraz osiadać deklarację zgodności CE.

3.2	Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia - od daty odbioru, w następującym zakresie:

a)	minimum 24 miesiące na zamontowane urządzenia oraz montaż mechaniczny;

b)	60 miesięcy na łańcuchy redlerów oraz zabezpieczenia antykorozyjne;

c)	W trakcie trwania gwarancji jakości Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunięcia wad i usterek 	stwierdzonych w trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia. W ramach gwarancji i w ramach 	otrzymanego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 	także wykonać przeglądy okresowe w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 	technicznymi (tj. zgodnie z kartami gwarancyjnymi) w zakresie przedmiotu zamówienia,
	z zastrzeżeniem, że jeden przegląd powinien przypadać w ostatnim miesiącu obowiązywania 	gwarancji. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązkowego przeglądu okresowego nie pozbawia 	Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji. Koszty wykonania przeglądu w okresie gwarancji leży 	po stronie Wykonawcy. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie wydłużona na cały 	czas trwania gwarancji.

3.3	Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia uwzględniając wymogi BHP 
oraz wymogi Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązujące w Elewatorze Orneta
- ELEWARR O/Malbork.

4. 	Opis techniczny zamówienia

4.1	Parametry techniczne redlerów R2 i R3 aktualnie użytkowanych wskazanych do demontażu.

a) redlery tzw. samoczyszczący

-  silnik:  kMR 160 M-4, KW 18,5, obroty silnika ok. 1430 obr./ min.

b) wymiary redlerów:

- 28 cm szerokość, szerokość koryta liczone od rantu: 38 cm - przy wysypie z danego silosu 
 zbożowego; wysokość 40 cm;  długość każdego redlera: ok. 80,5 mb;

- redlery połączone z poszczególnymi silosami w baterii 24 szt. zbiorników metalowych poprzez zloty tzw. wysypy o wymiarach: ok. 20 cm x 20 cm każdy;

c)	wydajność redlerów: 25 t/h - dla pszenicy o wilgotności 15%,

d)	redlery posadowione na betonowych cokołach (wymiary: wysokość19cm, szerokość 19cm x 28 cm)
– cokoły na posadzce betonowej, wysokość posadowienia podłogi redlerów od posadzki 
betonowej: 22 cm.

4.2	Parametry nowych redlerów R2 i R3, będących przedmiotem zamówienia:

a) 	długość redlera: ok. 81,00 mb

b) 	wydajność redlera: 60 t/h - dla pszenicy o wilgotności 15%,

c)	koryta wykonane z blachy stalowej ocynkowanej;

d)	tzw. samoczyszczący;

e)	podłoga redlerów wyłożona tworzywem z polietylenu PE1000 – lub tworzywem o podobnych 	parametrach wyścielającym dno redlera (jednakże, o parametrach nie niższych niż podana w SIWZ);

(min. grubość polietylenu 10 mm);

f)	napęd redlerów, w układzie motoreduktor, współczynnik bezpieczeństwa Fb min. 1,6;

- wymagane jest, aby zespół napędowy redlerów zapewnił wydajność na poziomie, co najmniej 60 t/h,

g)	wymagany montaż w redlerach czujników obrotów;

h)	zasilanie redlerów: silnik o mocy max. 18 kW – wymaganym jest dostosowanie elektrycznego 	zasilania siłowego redlerów będącego przedmiotem zamówienia do wymaganej wydajności to
	tj. do wydajności 60 t/h;

- silniki elektryczne z przemiennikami częstotliwości – z falownikami, celem regulacji prędkości 
       obrotowej poszczególnych silników, przy zachowaniu stałości momentu obrotowego;

i) 	wymiary redlera - dostosowane do wymaganej wydajności redlera będącego przedmiotem zamówienia 	- przy uwzględnieniu wymiarowania istniejących redlera w ciągu technologicznym;

j)	łańcuch stalowy,

-  	parametry techniczne i obciążeniowe dla łańcucha do redlerów będących przedmiotem zamówienia

należy dostosować do wymaganej wydajności parametrów redlerów, wskazanych w punkcie II, ust.4, pkt 4.2, litera b) SIWZ;

- 	wymaganym jest zastosowanie takich rozwiązań technicznych (tj. zamontowanie tzw. zgarniaczek, kubełków zgarniających w ogniwach), które zapewnią, że łańcuch będzie posiadała funkcję samooczyszczenia koryt redlera w trakcie transportu zboża i rzepaku, przy jednoczesnym wyeliminowaniu możliwości kruszenia ziaren zbóż i rzepaku, lub zastosowanie podobnych rozwiązań technicznych.

4.3	Opis techniczny w zakresie nowych połączeń technologicznych (zloty, kształtki przyłączeniowe);

-	połączenia technologiczne - metalowe: średnica zlotów Ø 200 mm, wykonane z blachy stalowej, trudnościeralnej utwardzonej (min. HB 350) o grubości 3mm;

-	wymiarowanie - długość poszczególnych połączeń technologicznych, określona będzie przez Wykonawcę, po dokonaniu wizji lokalnej w Elewatorze Orneta (przyłączenia zabezpieczone antykorozyjnie);

III. 	Zakres prac dla Wykonawcy

1.	Zakup kompleksowy i dostarczenie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

2.	Demontaż istniejących redlerów oznaczonych w ciągu transportowym elewatora: R2 i R3 wraz 
z wymaganym demontażem połączeń technologicznych z redlerem R4.

2. 	Wykonanie montażu budowli i urządzeń technologicznych będących przedmiotem zamówienia wraz 
z wykonaniem nowej elektrycznej instalacji zasilającej dla redlerów będących przedmiotem zamówienia z zachowaniem staranności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w punkcie II, pkt.  4
 – opis techniczny zamówienia w SIWZ.

4.	Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnie z punktem II, ust. 2, pkt 2.3 litera c) SIWZ.

5.	Uporządkowanie terenu, na którym realizowane były czynności związane z przedmiotem zamówienia.

6.	Utylizacja materiałów powstałych w toku prac budowlanych.

7.	Wymaganym jest, aby zakres prac objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca wykonał przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

8.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczną pracę oraz zobowiąże się w umowie do przestrzegania przepisów bhp, w tym przepisów w zakresie wykonania prac na wysokości obowiązujących przepisów ppoż. obowiązujących w Elewatorze Orneta ELEWARR Sp. z o.o. 
/z przepisami bhp i ppoż. obowiązujących w Elewatorze Orneta ELEWARR Sp. z o.o., Wykonawca zostanie zapoznany przed rozpoczęciem prac/.

10.	Wymaganym jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia dokonał wizji lokalnej w Elewatorze Orneta, celem zapoznania się szczegółowego 
z zakresem zakupu, dostarczenia i wykonania prac montażowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia i prawidłowego oszacowania ceny za przedmiot zamówienia.

Obowiązki Wykonawcy ujęte w tym punkcie uzupełniają treść punktu II - przedmiot zamówienia.

IV.	Zakres wymagań dla Zamawiającego

1.	Przekazanie terenu pod realizację przedmiotu zamówienia w terminie do siedmiu dni od dnia podpisania Umowy.

4.	Udostępnienie Wykonawcy miejsca poboru energii elektrycznej, niezbędnym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

5.	Udostępnienie pomieszczenia magazynowego, niezbędnego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

6.	Zamawiający wyznaczy osobę upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą.

V.	 Informacje dotyczące ofert

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobów dokonania oceny spełniania tych warunków.

- Wykonawca powinien zapoznać się z całością zadania i przedstawić ofertę, zgodnie z przedmiotem zamówienia. Można złożyć tylko jedną ofertę.

Jeżeli Wykonawca złożył kilka ofert cenowych to zostanie On wykluczony z udziału w postępowaniu przetargowym. Oferta winna zawierać nazwę i szczegółowe dane oferenta wraz z podaną ceną przedmiotu dostawy - netto i brutto.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza – przedstawi nieprawdziwe dane lub uchyli się od zawarcia umowy, a złożone zostaną więcej niż dwie oferty – przed upływem terminu związania z ofertą, zamówienie zostanie dokonywane od Wykonawcy, którego oferta jest w tej sytuacji najkorzystniejsza.

1.1 Wymaganym jest, aby Oferent dołączył kosztorys ofertowy przedmiotu zamówienia.

- Otwarcie ofert jest jawne w zakresie firmy i danych adresowych Wykonawców oraz zaproponowanych cen.

- Oferty nie spełniające wymagań SIWZ zostaną odrzucone.

- O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- wykażą się realizacją podobnego zamówienia na terenie Polski w okresie ostatnich 5 lat, przekładając, co najmniej 3 pisemne opinie na temat wykonania.

5. 	Wymogi stawiane wykonawcom:

- spełniają warunki podmiotowe uczestnictwa w postępowaniu na podstawie oświadczenia wskazanego w punkcie VI, ppkt.1, litera a) SIWZ.

- Jest Wykonawcą zamówienia na podstawie dokumentu, zgodnie z punktu VI, ppkt 1, litera b), SIWZ.

- Zapewnia wymagany okres gwarancji od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru zamówienia na podstawie oświadczenia wymaganego, zgodnie z punktu VI, ppkt1, litera e) SIWZ.

VI	Wymagane od Wykonawcy zamówienia oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

1.	Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę z zachowaniem sposobu reprezentacji.

Oferta oraz załączniki do oferty muszą stanowić dokumenty ofertowe w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Wykonawca obowiązany jest złożyć:

- Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków podmiotowych na załączonym do SIWZ druku, stanowiącym Załącznik nr 1.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie.

- Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Zastrzeżenie: Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do złożenia zaświadczeń potwierdzających, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wobec właściwego Urzędu Skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawione nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert - pod rygorem odstąpienia od podpisania umowy na realizacje przedmiotu zamówienia. Zaświadczenie winno być złożone przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia.

- Oświadczenie o zapewnieniu udzielenia gwarancji na okres minimum 2 lat na przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem treści punktu. II, pkt. 3, podpunkt 3.2 SIWZ.

- Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia wraz z podaniem imienia i nazwiska pracownika Oferenta, który kierował będzie realizacją robót składających się na przedmiot niniejszego zamówienia oraz odpowiadał będzie za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac.

- Uproszczony kosztorys ofertowy na poszczególne elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia.

- Informację o posiadanym rachunku bankowym z podaniem numeru konta i nazwy banku.

2.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

VII.	Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia wyznacza się na dzień: 30.06.2021r.

VIII	.  Wymagania dotyczące wadium

Wpłata wadium nie jest wymagana.

IX. 	Termin związany z ofertą

Wykonawca związany będzie z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

X	Opis sposobu przygotowania ofert

1.	Oferta musi być sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 2 i złożona, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ, wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena podana w PLN.

2.	Do oferty musi być dołączony kosztorys ofertowy z wyspecyfikowanymi elementami zamówienia pod rygorem nieważności oferty.

3.	Każda strona oferty a także wszystkie składane załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/ne do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z reprezentacją. Podpisy na ofercie 
i załącznikach muszą być oryginalne oraz muszą być złożone na końcu każdego odrębnego dokumentu 
i opatrzone imiennymi pieczątkami.

4.	Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym nienaruszonym opakowaniu 
z napisem „Wymiana redlerów głównych w Elewatorze Orneta”, dokładnym adresem i telefonem Wykonawcy.

XI	Miejsce i termin otwarcia ofert

1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego:

ELEWARR SP. Z O.O.  Oddział Spółki w Malborku 82 – 200 Malbork, ul. Daleka 72

2.	Otwarcie ofert jest jawne w zakresie firm, danych adresowych Wykonawców oraz zaproponowanych cen.

Zastrzeżenie: po zakończeniu procedury otwarcia ofert, Zamawiający nie przekazuje już dodatkowych informacji z czynności otwarcia ofert.

XII	Sposób oceny ofert i kryteria.

1.	W toku dokonywania ocen złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców 	udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

a)	Badania i ocenę ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego w oparciu 
o wymagania postawione w SIWZ.

b)	Cena oferty musi obejmować przedmiot zamówienia wraz z wszelkimi dodatkami (cła, podatki, akcyza) ponoszonymi przez Wykonawcę wg. stanu na dzień składania ofert.

c)	Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

kryterium cena – waga 100 %

d)	Rozpatrywane będą na podstawie ceny brutto podanej przez wykonawcę w formularzu oferty, ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

a   - kwota najniższej oferty, b   - kwota danej oferty, c - ilość punktów dla danej oferty

a x 100

c =        b

e) Oferta, która otrzymała największą liczbę punktów jest ofertą najkorzystniejszą.

XIII 	Wybór Wykonawcy i zawarcie umowy, warunki płatności

1.	Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów podanych 	wyżej kryterium oceny ofert i spełni wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

2.	Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, zawiadomienia 
o wyborze oferty.

3.	 Płatność za zamówienie zostanie zrealizowana w następujący sposób:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, po dokonaniu odbioru kompletnym przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury VAT, protokołu odbioru podpisanego przez obie strony w ciągu 14 dni od daty otrzymania tych dokumentów przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.

4.	Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia w umowie na realizacje przedmiotowego zamówienia, następujących zapisów:

-	zapis o możliwości wykonania przedmiotu zamówienie etapami (w umowie będzie uszczegółowiony zapis w zakresie danego etapu realizacji przedmiotu zamówienia);

-	zapis o harmonogramie zapłaty za wykonanie poszczególnych etapów zamówienia z uwzględnieniem treści punktu VII i punktu XIII, ust. 3 SIWZ.

-	Zastrzeżenie: ostatnia płatność wynikająca z odbioru końcowego (na podstawie protokołu odbioru końcowego) może być dokonana jednie po uruchomieniu i wykonaniu prób technologicznych urządzeń będących przedmiotem zamówienia (redlerów)

XIV	Inne postanowienia.

1.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn
i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Umowy w sprawach zamówień zawierane są w formie pisemnej.

2.	Przetarg jest prowadzony w oparciu o Regulamin Dokonywania Zakupów Inwestycyjnych, Usług 
i Robót Budowlanych obowiązujący w ELEWARR Sp. z o.o.

Zamawiający w zakresie udzielenia przedmiotowego zamówień, nie podlega obowiązkowi stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 07.223.1655 j.t. z późn. zmianami), 
a uczestnikom postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przywołanej ustawie.

3.	Uczestnicy niniejszego postępowania przetargowego zobowiązują się do przestrzegania wymagań w zakresie przepisów ustawy o ochrony danych osobowych (RODO), uwzględniając treść załącznik nr 4 
do niniejszej SIWZ – pn.: Obowiązek informacyjny ELEWARR sp. z o.o., dotyczący przestrzegania wymagań w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).

4.	Ofertę można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Oddziału Spółki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         w Malborku ul. Daleka 72, 82 – 200 Malbork,  do dnia   08.03.2021 r. do godz. 15:00

## Adres do korespondencji: ELEWARR Sp. z o.o. ul. Daleka 72, 82 – 200 Malbork

Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawach przedmiotu zamówienia są:

Zbigniew Orwat - tel. 55/ 242 11 31, kom. 609 587 470, adres e-mail: orneta@elewarr.com.pl

XV 	Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia wykonawcy, potwierdzającego spełnienie warunków podmiotowych;

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy.

Załącznik nr 3- Obowiązek informacyjny ELEWARR sp. z o.o., dotyczący przestrzegania wymagań 
                         w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).

Załącznik nr 4 – Draft umowy

Opracował: Zbigniew Orwat